Заключване против измъкване на муфирана връзка-Pragma Lock

- Предназначение:  да предпази от измъкване на тръбата от муфата; да осигури водоплътност при хоризонтални или вертикални изменения в оста на тръбата;

- Суровина използвана за изработката на продукта: първична, сертифицирана от независима инстанция;

- Материали: полипропилен (PP) и синтетична гума (EDMP);

- Описание на продукта:  заключена муфирана връзка, която се осъществява чрез муфиран край на тръба PRAGMA, уплътнителен пръстен от EDMP, уплътнителен пръстен от EDMP обърнат срещу посоката на вкарване на муфата, немуфиран край на тръба PRAGMA, монтажен комплект „Click-ring” с включен уплътнителен пръстен от EDMP;

- Цвят: уплътнителен пръстен – черен; тръби PRAGMA - оранжев; Click-Ring - оранжев;

- Номинален диаметър: DN/OD 160, 200, 250, 315 и 400;

- Гарантирана водоплътност на муфата с тръбата: в диапазон от  0.5 bar  до -0.3 bar. До 10ᵒ изменение в оста на тръбата;

- Съвместимост с профилирани тръби от PP-B по външен диаметър: Да

- Стандарти: БДС EN13476-3+А1:2009; БДС EN 1411; БДС EN 12061; БДС ISO 9969; БДС EN 1277;