СТРАНИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ТИП PRO-PRAGNUM ИЛИ ПОДОБЕН

- Предназначение  съгласно действащата „Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи“.

- Описание на продукта:

  - база от спирално навит PE съгласно  DIN 16961 – компактен профил

  - удължителни елементи – инжекционно лети елементи от РР с оребрена външна повърхност, съгласно  БДС EN 13598-2.

- Система за контрол на качеството на вложените в строителството материали: Знак за качество на БАВ или еквивалент. Във връзка с осъществявания от БАВ контрол на качеството на материалите се предвиждат изземвания на пробни тела от строителната площадка. Изземването на пробните тела ще се осъществява без предварително предупреждение и за сметка на фирмата производител (неин представител) на иззетите материали.

- Суровина, използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от независима инстанция

- Начин на свързване с канализацията - чрез елетрофузионно заваряване, съгласно DVS 2207

- Дълбочина на монтаж до 8м

- Ъгли на свързване:

  - в базата - всеки ъгъл от 90 до 270 градуса (по посока на часовниковата стрелка) в зоната на базата

- във височина - всеки ъгъл от 0 до 360 градуса (по посока на часовниковата стрелка) в   зоната над базата

- Вградени стъпала в удължаващите конструктивни елементи

- Полагане при подпочвени води до 2м над дъно шахта

- Номинална напречна коравина на удължителния пръстен - SN≥2kN/m2

- Възможност за коригиране на проектната височина чрез намаляване удължаващите конструктивни елементи

- Гарантирана водоплътност на шахтата и връзките и с канализационната система

- Решения срещу „изплуване”, деформация и спукване при високи подпочвени води или други неблагоприятни условия: да

- Действащ софтуер, съгласно стандартите за продукта и начина на полагане за статични изчисления на положена канализационна шахта съгласно ATV 127

- Съвместимост с гофрирани и гладкостенни тръби

- Максимален диаметър на включване - ID 2000.

- Стандарт: DIN 16961, БДС EN13598-2:2016 и DVS 2207 за свързването на тръбите чрез заваряване.