ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ ТИП PRO-RG ИЛИ ПОДОБЕН

- Предназначение - да поемат дъждовните води и да ги отвеждат до съответния канал. Инсталират се на улици или площадки съгласно проектните условия;

- Описание на продукта:

- решетка с рамка съгласно БДС EN 124:2015;

- бетонова рамка с кръгъл отвор за листоуловител;

- листоуловител – кош с отвори за едри отпадъци и листа;

- дистанцираща тръба DN400 с коравина на пръстена SN≥4 kN/m2 съгласно БДС EN13476;

- гумено уплътнение – за водоплътност между базата и дистанциращата тръба;

- база с утаителна част – инжекционно лята;

- изход DN160, DN200;

- воден затвор против миризми с възможност за ревизия.

- Материал - полипропилен PP;

- Цвят- черен;

- Възможност за изграждане на серия хидравлично свързани дъждоприемни шахти, всяка с решетка и отвесно тяло;

- Възможни натоварвания на решетъчният капак: B125, C250 и D400 съгласно БДС EN124;

- Възможност за коригиране на проектната височина чрез намаляване удължаващите конструктивни елементи;

- Гарантирана водоплътност на шахтата и връзките й с канализационната система;

- Съвместимост с профилирани тръби от PP-B по външен диаметър и с гладкостенни тръби от PVC по външен диаметър;

- Стандарт: съгласно БДС EN1433.