СЕДЛО С ВИНТ ЗА СТРАНИЧНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ДВУСЛОЙНО ГОФРИРАНА КАНАЛОЗАЦИОННА ТРЪБА

- Приложение: за присъединяване на канализационен клон към вече съществуващ или при изграждането на нов..

- Продукта е подходящ в случаите за присъединяване на сградни канализационни отклонения (СКО) или дъждовни оттоци (ДО) там, където е нужно.

- Описание на продукта: фитинг от няколко съставни части:

  - Основно тяло:

    - Вход - муфиран вход снабден уплътнителен пръстен за присъединяване на довеждащия канал.

    - Средна част – резбована външна повърхност предназначена за затягащия пръстен

    - Край -  краят на седлото е снабден с маншон, който служи за водоплътност на връзката между довеждащия канал и колектора в който се включва.

  - Пръстен тип „СЕДЛО“  с плосък горен край и дъговиден долен край с диаметъра на тръбата към която се монтира седлото

  - Затягащ пръстен -  монтиран е в средната част на тялото и служи за закрепването на седлото към тръбата

  - Маншон – закрепен към фланшовия край и служи за водоплътност на връзката.

- Производство: Продукта е матрично излят.

- Материал:

  - Тяло, затягащ пръстен и профилната гайка – PVC

  - Уплътнителен пръстен при муфата и гумен маншон в края – EPDM 45  ±5

- Диаметри и вид на довеждащата тръба – DN/OD160 и DN/OD200

  - Гладкостенни PVC и PP тръби

  - Гофрирани тръби с помощта на допълнителен адаптор

- Диаметър на отвеждащата тръба върху която е монтирано седлото –

  - DN/OD160, DN/OD200, DN/OD315, DN/OD400, DN/ID500, DN/ID600, DN/OD800, DN/OD1000

- Височина на профила в точката на присъединяване – до 100мм

- Вид на отвеждащата тръба върху която е монтирано седлото – гофрирани тръби тип Pragma произведени съгласно БДС EN 13476 – 1,2,3:2009

- Водоплътност – от – 0.3bar до 0.5bar

- Стандарти:  DIN EN 1401-1:1998-12, DIN 19 543-3:2000-07, 13476-1, БДС EN1 1277, EN12256, EN 1053,

- Сертификати и одобрения:  MPA – K 075/05; CSTB  -29/1-MR-189; DIBT Z-42.1-382

- Производство: Съгласно ISO 9001

- Техническа спецификация:

| DN | DN довеждащ канал PP или PVC тръба | DN отвеждащ канал гофрирана РР тръба |
| --- | --- | --- |
| DN/OD | 160 | DN/OD160 | до DN/ID1000 |
| DN/OD | 200 | DN/OD200 | до DN/ID1000 |